# Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej - chronometr z drukarką oraz Wioślarz WaterRower

dla  Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

ZP 05/2011

- Chronometr z drukarką Slandi ST2000D

Specyfikacja techniczna zestawu:

• uniwersalne urządzenie do celów sędziowskich, treningowych i badawczych • zakres pomiarowy : 9g59m59,999s / nielimitowany • dokładność odczytu / wydruku : 0.001sek • 4 niezależne wejścia pomiarowe z blokadą • sterowanie ręczne lub automatyczne - zdalne • gniazda wejściowe do wtyków bananowych • wejścia pomiarowe typu NO • 3 poziomy rozdzielczości impulsów wejściowych • wydruk tuszem na papierze 58mm / wałek smarujący głowicę • zasilanie 9V z baterii R20 x 6 szt lub: - zasilanie zewnętrzne 12V / zasilacz lub akumulator • interface RS232C do komputera lub tablicy • futerał - aluminiowa walizka 400x300x100mm, certyfikat CE

### Wioślarz WaterRower S1 metalowy

Elementy składowe zestawu:

- System hamowania: naturalny - woda

- System napędowy: sytem Fly Wheel - opór dostosowuje się automatycznie do ilości wykonanej pracy, aby był on proporcjonalny do intensywności wykonywania ćwiczeń

- Regulacja obciążenia: samoregulacja oporów

- Siedzisko: ergonomiczne łożyskowane na 8 uretanowych rolkach

- Oparcie na stopy: regulowane z paskami

- Zbiornik na wodę: wykonany z polikarbonu

- Pomiar tętna: bezprzewodowy system POLAR (opcja)

- Monitor ze złączem PC: S4

- Rolki do łatwego przemieszczania urządzenia.

- Możliwość składania: łatwy do postawienia w pionie oraz do przemieszczania

- Poziom hałasu: niski, relaksujący dźwięk szumiącej wody

- Angażowane grupy mięśniowe: 84%

- Konserwacja: tabletki z chlorem co 2 - 6 miesięcy

- Max. dł. nóg: 97 cm = 38” (107 cm w opcji)

- Maksymalna waga ćwiczącego: 180kg

- Waga z wodą: 84 kg

Funkcje monitora S4:

- Przepłynięta odległość / odległość pozostała do przepłynięcia

- Czas

- Prędkość

- Tempo wiosłowania (ilość pociągnięć na minutę)

- Prognoza procentowa i czasowa dystansu

Wymiary (dł. x szer. x wys.):

- Wymiary leżącej maszyny: 211 x 56 x 76,2 cm

- Wymiary stojącej maszyny: 76,2 x 56 x 211 cm

- Wysokość siedziska: 51 cm

Gwarancja: 3 lata na części i 5 na ramę

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w sprzętu sportowego.