# Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę specjalistycznej aparatury badawczo-treningowej

dla  Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

ZP 23/2011

- Bieżnia mechaniczna Pulsar firmy HP Kosmos

Specyfikacja techniczna :

| Wymiary i cechy użytkowe ścieżki: |
| --- |
| długość | 200 cm |
| szerokość | 65 cm |
| Zakres prędkości | 0 – 40 km/h |
| rozdzielczość | 0,1 km/h |
| dokładność | < 1% |
| Zakres podnoszenia | 0 – 25 % |
| rozdzielczość | 0,1 % |
| dokładność | < 0,3 % |
| Dopuszczalne obciążenia | 200 kg |
| Wyświetlacz parametrów | prędkość, czas biegu,(zużycie energii i moc w Watach ma przemian), droga, nachylenie i częstotliwość akcji serca. |
| Zabezpieczenie | wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterowania |
| Poręcze zabezpieczające | tak |
| Zasilanie | 230/240 V, 50/60 Hz, 15 A |
| Pomiar pulsu | system POLAR bezprzewodowy, 1-kanałowy pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym |
| Kontrola pulsu | automatyczna kontrola prędkości i wysokości zgodnie w zależności od pulsu |
| Rozmiar ramy | max 250 x 110 x 150 cm |
| Ciężar urządzenia | do 450 kg |
| Interfejs | cyfrowy RS232 |

### Platforma dynamograficzna do oceny sił reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych  AMTI Accu Power wraz z oprogramowaniem NetForce i ACCU POWER SOFT

Platforma do oceny sił reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych (skoki, podskoki) dla potrzeb ewaluacji stanu przygotowania sportowca, treningu z biofeedbackiem.

Specyfikacja techniczna :

| Zakres pomiaru sił: | Fz: 8900N Fx, Fy: 4450N |
| --- | --- |
| Zakres pomiaru momentów sił | Mz: 1100Nm Mx, My: 2825Nm |
| Wymiary platformy | 76 x 100 x 12cm (dł x szer x wys) |
| Waga | 23kg (z kółkami dla ułatwiającymi transport) |
| Podłączenie do komputera | RS232, USB |
| Wymagania komputera | Windows 2000, Windows XP, min. Pentium III MHz, 128MB RAM |
| Oprogramowanie | NetForce i ACCU POWER SOFT |

- Ergometr rowerowy 400Pro firmy CycleOps

Bezprzewodowy system transmisji danych w systemie ANT+

Pomiar mocy z dokładnością +/- 1,5%

Możliwość analizy i archiwizacji jednostek treningowych w komputerze

Długość korby 170cm

Praca w środowisku o temp. 0-40Co

Regulowane siodło: poziom, przód/tył, góra/dół

Regulowana kierownica: kąt, góra/dół, przód tył

Długość korby: 170mm

Odczyt wskaźnika TSS (Traning Stress Score)

Odczyt wskaźnika IF (Intensity Factor)

Max odczyt Watt : 2999W

- Kolumny głośnikowe 2 szt. np. JBL E20 lub równoważne

Specyfikacja:

| typ głośnika | monitor 2-drożny |
| --- | --- |
| skuteczność | 86 dB |
| pasmo przenoszenia | 68 Hz - 20 kHz |
| impedancja nominalna | 8 Ohm |
| głośnik wysokotonowy | 19 mm, kopułka z laminowanego tytanu |
| głośnik średnio-niskotonowy | 130 mm |
| złocone zaciski |  |
| moc ciągła / szczytowa | 60W / 240W |
| częstotliwość podziału | 3 kHz |
| wymiary (wys. x szer. x gł.) | 275 x 153 x 206 mm |
| waga | 3,2 kg |

- Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny np. Denon PMA-510AE

Dane techniczne:

| Moc wyjściowa | (4 ohm,1 kHz, zniekształcenia harmoniczne 0,7%) 70 W + 70 W |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa | (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, zniekształcenia harmoniczne 0,07%) 45 W + 45 W |
| stabilna konstrukcja dla jak najwyższej jakości dźwięku |  |
| Signal Level Divided Construction (S.L.D.C.) |  |
| układ High Current (HC) Single-Push-Pull |  |
| super szybkie tranzystory, odłączany mikroprocesor w celu poprawy jakości dźwięku |  |
| szerokopasmowe sekcje wejścia, obróbki i wyjścia sygnału |  |
| funkcja Source Direct |  |
| pilot zdalnego sterowania |  |
| aluminiowy panel przedni |  |
| pobór mocy w stanie czuwania: < 0,3 W |  |
| Złącza: |  |
| 6x wejść analogowych (włącznie z wejściem gramofonowym) |  |
| 2x wejścia analogowe (Tape) |  |
| 1x wejście gramofonowe (MM) terminale kabli głośnikowych |  |
| 1x wyjście słuchawkowe |  |
| 1x gniazdo sieciowe |  |
| Wymiary | 43,4 x 12,1 x 30,9 cm (szer. x wys. x gł.) |
| Waga | 6,5 kg |

- Bosu Balance Trainer Pro 20 szt.

BOSU dwustronny przyrząd stanowiącym połączenie piłki i stepu. Jedna strona urządzenia stanowi rodzaj pneumatycznej kopuły pracującej (uginającej się) przy każdym ruchu ćwiczącego, druga zaś jest płaską i sztywną platformą. Dwie ukryte w zagłębieniach rączki ułatwiają swobodne odwracanie urządzenia z jednej strony na drugą.

Średnica platformy wynosi około 63cm wysokość 3,6 cm

Wszystkie części – bąbel, platforma oraz obręcz mocująca bąbel z podstawą, wymienne.

Przyrząd posiada oznakowanie przeznaczenia profesjonalnego oraz numer seryjny.

- Laptop 15,6’ 1 szt.

np. Lenovo Ideapad B560 lub równoważny

| Oprogramowanie |  |
| --- | --- |
| System operacyjny | Windows 7 Professional |
| Procesor |  |
| Rodzaj procesora | Core i3 370M |
| Częstotliwość taktowania | 2.4 GHz |
| Pamięć podręczna CACHE | 3 MB |
| Ekran |  |
| Przekątna (cale) | 15.6 " |
| Maksymalna rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Rodzaj matrycy | świecąca |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Pamięć opreacyjna |  |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Możliwość rozszerzenia do | 4 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR3 (1066 MHz) |
| Dysk twardy |  |
| Pojemność | 500 GB |
| Rodzaj dysku | SATA |
| Napędy / czytniki |  |
| Napęd optyczny | Super Multi DVD+/-RW /RAM |
| Czytnik kart pamięci | 5 w 1 SD, MMC, MS, MS Pro, xD |
| Karta graficzna |  |
| Producent | Intel® |
| Model karty | Graphics Media Accelerator HD |
| Pamięć karty graficznej | wykorzystywana pamięć RAM |
| Dźwięk |  |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana |
| Wbudowane głośniki | 2 |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Kamera internetowa |  |
| Typ kamery | Zintegrowana |
| Rozdzielczość czujnika | 0,3 megapiksele |
| Komunikacja |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta bezprzewodowa | 802.11b/g/n |
| Wyjścia / wejścia |  |
| Złącze USB 2.0 | 3 |
| Wyjście VGA | tak |
| Wyjście liniowe audio | tak |
| Wejście do mikrofonu | tak |
| Informacje użytkowe |  |
| Urządzenie wskazujące | TouchPad |
| Czytnik lini papilarnych | tak |
| Parametry fizyczne |  |
| Waga maksymalna | 2,6 kg |
| Wyposażenie |  |
|  | instrukcja obsługi |
|  | zasilacz |
|  | akumulator |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja międzynarodowa | 3 lata |

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w sprzętu sportowego.