Zestawienie urządzeń

Holter ciśnieniowy 	 	szt. 1

Krokomierz  	 	szt. 25

Monitor aktywności fizycznej 	 	szt. 4

Sporttestery 	 	szt. 3

Sporttester 	   	szt. 1

Komplet fotokomórek 	 	szt. 2

Laptop 17,3”	   	szt. 1

Dysk twardy zewnętrzny USB 750 GB	 	szt. 1

Dysk twardy zewnętrzny USB 500GB	 	szt. 1

Kamera cyfrowa	 	szt. 1

# Holter ciśnieniowy 		szt. 1

(np. Boso TM-2430 lub równoważny)

Rejestrator do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi

Wyposażenie

- Rejestrator,

- Mankiet ciśnieniowy standard,

- Mankiet ciśnieniowy  XL,

- Mankiet ciśnieniowy  XS,

- Etui do rejestratora

- Ładowarka,

- Dodatkowy kompl. akumulatorów,

- Kabel transmisyjny USB,

- Oprogramowanie Profil Manager 3,

- Walizka,

- Instrukcja

Parametry rejestratora

• Oscylometryczna metoda pomiaru

• Nieulotna pamięć 350 pomiarów

• Programowalne interwały od 5 do 120 minut

• Wyświetlanie daty i czasu, wyników pomiaru i statusu rejestratora

• Status „dzień/noc” programowany lub przełączany przez pacjenta

• Pomiary ciśnienia „na żądanie”

• Możliwość natychmiastowego przerwania pomiaru

• Automatyczna kontrola poprawności pomiaru

• Komfort pacjenta dzięki ergonomicznej konstrukcji - mała waga i niewielkie rozmiary, wygodne etui i mankiet ciśnienia, cicha praca silnika

• Mankiety ciśnieniowe dostępne w trzech rozmiarach

• Automatyczne dostosowywanie ciśnienia w mankiecie, prędkości spustu powietrza oraz zakończenia pomiaru do potrzeb pacjenta

• Możliwość wykonywania badań przedłużonych, 48-godzinnych i dłuższych

Oprogramowanie na PC

• Oprogramowanie na PC na platformie Windows, szerokie możliwości programowania rejestratora i analizy

• Krótki czas transmisji danych i uzyskania raportu

• Różne konfiguracje raportów

• Wygodne archiwum badań

• Możliwość szybkiej reanalizy badania ze zmienionymi kryteriami

• Możliwość wczytywania danych pomiarowych do innych programów analizy, np. Excel

• Wykresy, statystyki, tabele pomiarów

Pozostałe parametry

• Zasilanie: 3 baterie alkaliczne lub akumulatory Ni-Cd/Ni-MH typu AA

• Zakres pomiarowy:

- ciśnienie skurczowe: 40 – 280 mmHg

- ciśnienie rozkurczowe: 40 – 160 mmHg

- tętno: 40 – 200 uderzeń/min.

• Ciśnienie wyświetlane: 0 – 320 mmHg

• Dokładność:

- ciśnienie: ± 3 mmHg

- tętno: ± 5 %

• Klasyfikacja: urządzenie odporne na defibrylację, typ BF

• Warunki pracy:

- temp.: +10 °C do +40 °C

- wilgotność względna: do 85%

• Waga: max 215 g

• Wymiary: nie większe niż 72 x 27 x 100 mm

• Port komunikacyjny: RS-232, opcjonalnie USB

| Gwarancja: - urządzenie 24 miesiące |  |  |
| --- | --- | --- |

# Krokomierz  		szt. 25

(np. SW-700 New Lifestyl lub równoważny)

Specyfikacja i wyposażenie

Krokomierz ma możliwość dokładnego liczenia kroków podczas spacerów, pieszych wycieczek, jogging lub biegania.

Ma możliwość programowania wagi i średniej długości kroku 
Akceptuje długości kroku z dokładnością do 1 cm

liczy kroki do 99.999
oblicza kalorie do 9,999.9 kcal
oblicza odległości pokonywane do 999,99 mil / km

Posiada pokrywę ochronną.
Rzeczywisty rozmiar (mm): 50 szerokości x 38 wysokości x 21 głębokości
waga mniej niż 1 uncja (21 gramów)

Posiada kompletne instrukcje

Gwarancja

- 12 miesięcy

# Monitor aktywności fizycznej 		szt. 4

(np. Actigraph GT3XE-plus lub równoważny)

Dane ogólne:

aparat pomiarowy wraz paskiem elastycznym pozwalający na kompleksowy pomiar aktywności fizycznej osoby oraz rejestrację liczby zużytych kalorii w zadanym okresie czasu.

Kompatybilność:

Współpraca z oprogramowaniem służącym do przenoszenia zarejestrowanych danych związanych z aktywnością fizyczną do komputera PC oraz umożliwiającym analizę zgromadzonych danych w wybranych interwałach czasowych.

Parametry techniczne:

- 3-osiowy akcelerometr,

- Zakres przyspieszeń +/- 6G

- Sensor 350-800nm

- 12-bitowy przetwornik A/D,

- minimum 512 MB pamięci wewnętrznej,

- zasilanie akumulatorek 3,7V, ładowany z portu USB, zapewniający energię przez ok. 40 dni pracy,

- wymiary nie przekraczające: 46 x 33 x 15 mm,

- masa nie przekraczająca: 19g.

Gwarancja

- 12 miesięcy

# Sporttestery 		szt. 3

(np. Polar RS400 lub równoważny)

Funkcjonalność sporttestera nie gorsza niż:

Transfer danych

- Kompatybilny z komputerami PC poprzez IrDA USB Adapter

- Kompatybilny z oprogramowaniem Polar ProTrainer 5 poprzez IrDA USB Adapter

- Kompatybilny z polarpersonaltrainer.com poprzez IrDA USB Adapter

Funkcje zapisu

- Pliki treningowe (z podsumowaniami) - 99

- Podsumowanie ogólne

- Podsumowanie tygodniowe

- Wskaźnik wolnej pamięci

- Zmienianie czasu uśredniania - 1s, 5s, 15s, 60s

- Automatycznie ustawiane limity HR (bpm / %) na podstawie wieku

- HRmax (na podstawie Fitnes testu)

- HRmax (na podstawie wieku)

- HRmax (wprowadzone przez użytkownika)

- Obciążenie treingu - dostępne na stronie polarpersonaltrainer.com

- Polar Fitness Test

- Polar OwnCal® - Wydatek energetyczny

- Polar OwnCode® (5kHz) - Kodowana transmisja

- Polar OwnOptimizer – Indywidualny status treningowy

- Polar OwnZone® – Indywidualna strefa tętna

- Polar sport zones

- Ręcznie ustawiane limity HR (bpm / %)

- Średnie i maksymalne tętno dla każdego okrążenia

- Średnie, minimalne i maksymalne tętno z treningu

- Strefy bazujące na tętnie z alarmem dźwiękowym i wizualnym

- Tętno - bpm / %

Funkcje treningowe

- Automatyczny zapis międzyczasów

- Graficzny wskaźnik miejsca w strefie

- HeartTouch - Bezdotykowy przycisk

- Konfiguracja wszystkich linii wyświetlacza

- Liczba okrążeń - 99

- Powiększenie ekranu

- Trening interwałowy na podstawie czasu i dystansu

- Trening interwałowy na podstawie tętna / tempa / dystans

- ZoneLock

- ZonePointer

Funkcje sensora biegowego

- Dystans - treningu, okrążeń i ogólny

- Prędkość/tempo - aktualne, średnie i maksymalne

- Running Index

- Strefy na podstawie prędkości/tempa z alarmem dźwiękowym i wizualnym

- Wybór buta - można ustawić dwa rodzaje butów

Funkcje podstawowe

- Blokada klawiszy

- Data i dzień tygodnia

- Dwie strefy czasowe

- Godzina (12/24h) z alarmem

- Język menu: Angielski, Niemiecki, Francuski i Hiszpański

- Możliwość wymiany baterii przez użytkownika

- Podświetlenie

- Przypomnienie

- Wodoszczelność - 50m

- Wskaźnik zużycia baterii

Funkcje dostępne na polarpersonaltrainer.com

- Dziennik

- Obciążenie treningowe

- Programy treningowe

- Zaawansowana analiza treningu

Funkcje dostępne na Polar ProTrainer 5

- Dziennik treningowy

- Raporty

- Ustawienia komputera treningowego

- Zaawansowana analiza treningu

Gwarancja

- Minimum 12 miesięcy

# Sporttester 				szt. 1

(np. Polar RS800CX + GPS lub równoważny)

Funkcjonalność sporttestera nie gorsza niż:

Funkcje altimetru i barometru

- Temperatura

- Wysokość przedstawiona na wykresie - dostępne w oprogramowaniu Polar ProTrainer5

- Wysokość, wzniesienie i spadki w metrach, stopniach, procentach

Funkcje dostępne na Polar ProTrainer 5

- Dziennik treningowy

- Raporty

- Trasa treningu – opcjonalnie z sensorem GPS

- Ustawienia komputera treningowego

- Zaawansowana analiza treningu

Funkcje dostępne na polarpersonaltrainer.com

- Dziennik

- Obciążenie treningowe

- Programy treningowe

- Zaawansowana analiza treningu

Funkcje podstawowe

- Blokada klawiszy

- Data i dzień tygodnia

- Dwie strefy czasowe

- Godzina (12/24h) z alarmem

- Język menu: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański i Włoski

- Podświetlenie

- Przypomnienie

- Wodoszczelność - 50m

- Wskaźnik zużycia baterii

Funkcje sensora G5 GPS

- Dystans – treningu, okrążenia i całkowity

- Funkcja SpeedPointer

- Prędkość/tempo – aktualne, średnie i maksymalne

- Strefy docelowe z alarmem dźwiękowym i wizualnym, oparte na prędkości/tempie

- Trasa treningu – opcjonalnie z oprogramowaniem ProTrainer 5

- Trening interwałowy na podstawie dystansu

Funkcje zapisu

- Automatycznie ustawiane limity HR (bpm / % / %HRR) na podstawie wieku

- HRmax (na podstawie Fitnes testu Polara)

- HRmax (na podstawie wieku)

- HRmax (wprowadzone przez użytkownika)

- Obciążenie treingu - dostępne na stronie polarpersonaltrainer.com

- Polar Fitness Test

- Polar OwnCal® – wydatek energetyczny uwzględniający wysokość n.p.m.

- Polar OwnCode® (2.4 GHz W.I.N.D.) - Kodowana transmisja

- Polar OwnOptimizer – Indywidualny status treningowy

- Polar OwnZone® – Indywidualna strefa tętna

- Polar sport zones

- Ręcznie ustawiane limity HR (bpm / % / %HRR)

- Średnie i maksymalne tętno dla każdego okrążenia

- Średnie, minimalne i maksymalne tętno z treningu

- Strefy bazujące na tętnie z alarmem dźwiękowym i wizualnym

- Tętno - bpm / % / %HRR

- Zapis tętna R-R / przekaz wariacji tętna online

Funkcje zapisu

- Pliki treningowe (z podsumowaniami) - 99

- Podsumowanie ogólne

- Podsumowanie tygodniowe

- Wskaźnik wolnej pamięci

- Zapis R-R

- Łączenie plików ćwiczeń

Transfer danych

- Kompatybilny z komputerami PC poprzez IrDA USB Adapter

- Kompatybilny z oprogramowaniem Polar ProTrainer 5 poprzez IrDA USB Adapter

- Kompatybilny z polarpersonaltrainer.com poprzez IrDA USB Adapter

Funkcje sensora G5 GPS

- Dystans – treningu, okrążenia i całkowity

- Funkcja SpeedPointer

- Prędkość/tempo – aktualne, średnie i maksymalne

- Strefy docelowe z alarmem dźwiękowym i wizualnym, oparte na prędkości/tempie

- Trasa treningu – opcjonalnie z oprogramowaniem ProTrainer 5

- Trening interwałowy na podstawie dystansu

Funkcje sensora GPS G3 W.I.N.D

- Dystans - z treningu, okrążenia, wycieczki i ogólny

- Interwał na podstawie dystansu

- Odwzorowanie trasy treningu na mapę - opcjonalnie z oprogramowaniem Polar ProTrainer5

- Pomiar nachylenia terenu

- Pomiar regeneracji na podstawie dystansu

- Prędkość/tempo - aktualne, średnie i maksymalne

- SpeedPointer

- Strefy na podstawie prędkości z alarmem dźwiękowym i wizualnym

Funkcje sensora kadencji CS W.I.N.D

- Kadencja - aktualna, średnia i maksymalna

- Strefy na podstawie kadencji z alarmem dźwiękowym i wizualnym

- Ustawienia dla dwóch rowerów

Funkcje sensora prędkość CS W.I.N.D

- Autostart/stop

- Dystans - treningu, okrążeń, wycieczki i ogólny

- Interwał na podstawie dystansu

- Pomiar nachylenia terenu

- Pomiar regeneracji na podstawie dystansu

- Prędkość - aktualna, średnia i maksymalna

- SpeedPointer

- Strefy na podstawie prędkości z alarmem dźwiękowym i wizualnym

- Ustawienia dla dwóch rowerów

Funkcje sensorów biegowych s3/s3+

- Dystans - z treningu, okrążenia, wycieczki i ogólny

- Kadencja biegu - aktualna, średnia i maksymalna

- Prędkość/tempo - aktualne, średnie i maksymalne

- Running Index

- Średnia długość kroku

- Strefy na podstawie prędkości/tempa z alarmem dźwiękowym i wizualnym

- Wybór buta - można ustawić trzy rodzaje butów

Gwarancja

- Minimum 12 miesięcy

# Komplet fotokomórek 		szt. 2

(np. Microgate Polifemio Radio Light lub równoważny)

Komplet ma stanowić kompatybilne uzupełnienie zestawu Racetime2 Ligt Radio i umożliwiać rejestrację międzyczasów.

Zawartość jednego kompletu:

- Fotokomórka Polifemo Radio Light

- Reflektor Polifemo Light

- 2 x statyw do Fotokomórki i reflektora.

Specyfikacja i własności fotokomórki i reflektora:

• zasięg transmisji radiowej ponad 300m;
• Wybór rodzaju impuls (start-stop-do 6 okrążeń, każdy z nich indywidualnie zidentyfikowane);
• funkcjonalność odbicia z odległości około 15 metrów
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii
• Wbudowany "inteligentny" układ ładowania
• Możliwość zastąpienia baterii dwoma bateriami AA (ponad 15 godzin pracy na baterii)
• Statywy kompatybilne z fotokomórką i reflektorem
Gwarancja

- Minimum 24 miesiące

# Laptop 17,3”				szt. 1

(np. Samsung RC730 S02pl lub równoważny)

Specyfikacja

przekątna ekranu LCD

- 17.3 cali LED

nominalna rozdzielczość LCD

- 1600 x 900 pikseli

procesor

- Intel® Core™ i5

model procesora nie gorszy niż

- i5-2410M (2.3 GHz, 3 MB cache)

ilość rdzeni

- 2

wielkość pamięci RAM

- 8 GB

typ zastosowanej pamięci RAM

- DDR3 (1333 MHz)

pojemność dysku twardego

- 640 GB

interfejs dysku twardego

- Serial ATA

- 5400 RPM

napęd optyczny

- DVD+/-RW DL

karta graficzna nie gorsza niż

- NVIDIA GeForce GT 540M (DirectX11, SM 5.0, PureVideoHD)

pamięć karty graficznej

- 2048 MB

wyjścia karty graficznej

- wyjście HDMI

- wyjście D-Sub

typ akumulatora

- litowo-jonowy

- 6-komorowy

karta dźwiękowa

- wejście mikrofonu

- stereo

łączna moc wbudowanych głośników

- 3 W

czytnik kart pamięci

- SDXC

- SDHC

- SD

- MMC

komunikacja

- LAN 1 Gbps

- Bluetooth

- WiFi IEEE 802.11b/g/n

interfejsy

- 4x USB

dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność

- kamera 1.3 Mpix

- wbudowany mikrofon

zainstalowany system operacyjny

- Windows 7 Home Premium 64

wymiary maksymalne: szerokość/głębokość/wysokość

- 416 mm/276.1 mm / 38 mm

waga

- Max 2.9 kg

dodatkowe informacje

- Gniazdo Kensington Lock

Gwarancja

- 2 lata

Wyposażenie dodatkowe:

- Torba na laptopa

# Dysk twardy zewnętrzny USB 750 GB		szt. 1

(np. WD My passport Essential SE lub równoważny)

Typ: Zewnętrzny

Format: 2,5 cale

Interfejs: USB 3.0

Pojemność: 750 GB

Maksymalny transfer zewnętrzny: 600 MB/s

Masa max: 200g

Zasilanie: USB

Gwarancja

- Minimum 24 miesiące

# Dysk twardy zewnętrzny USB 500GB		szt. 1

(np. WD My passport Essential lub równoważny)

Typ: Zewnętrzny

Format: 2,5 cale

Interfejs: USB 3.0

Pojemność: 500 GB

Maksymalny transfer zewnętrzny: 600 MB/s

Masa max: 140g

Zasilanie: USB

Gwarancja

- Minimum 24 miesiące

# Kamera cyfrowa		szt. 1

(np. Sony HDR-CX115EB lub równoważny)

Załączone wyposażenie:

Zasilacz Akumulator Kabel Multi-AV Kabel USB Oprogramowanie

Dodatkowo Kabel HDMI minimum 2 Metry oraz Karta 16GB kompatybilna z kamerą

Obraz:

Przetwornik [mln. punktów]: 		3.1 
Rozmiar matrycy [cal]: 			1/4 
Rodzaj matrycy: 			CMOS 
Obiektyw: 				Carl Zeiss Vario-Tessar 
Ogniskowa minimalna [mm]: 		2.5 
Ogniskowa maksymalna [mm]: 		62.5 
Zbliżenie optyczne: 			x25 
Zbliżenie cyfrowe: 			x300 
Stabilizator obrazu: 			Tak 
Inne:

Nastawianie ostrości na wskazany punkt (panel dotykowy)

Światłomierz punktowy

Funkcje:

Edycja nagrań: 		Wprowadzanie i wygaszanie obrazu 
Balans bieli: 		Automatyczny Plener Pomieszczenie Zapamiętywany po naciśnięciu 
Tryby ekspozycji: 	Zmierzch Portret o zmierzchu Świeca Wschód i zachód słońca Fajerwerki Krajobraz Portret Reflektor Plaża Śnieg 
Dodatkowe funkcje:

Aparat fotograficzny 
Zastosowane technologie:

Wykrywanie twarzy
Wykrywanie uśmiechu
PictBridge
Inne:

Optymalizacja zakresu dynamicznego

Redukcja szumów

Czas otwarcia migawki: 1/6 - 1/10000 (z uwzględnieniem trybów tematycznych)

Oświetlenie:

Filmowanie przy minimalnym oświetleniu: 3 luksy 
Zastosowane technologie:

Kompensacja tylnego oświetlenia

Dźwięk:

Mikrofon: Kierunkowy 
System dźwięku: Stereo 
Inne:

Dolby Digital; 2 kanały Wbudowany głośnik

Techniczne:

Nośnik danych: Karta Memory Stick Pro Duo Karta SD Karta SDHC 
Format HD: 1080i AVCHD 
Ekran LCD: Panel dotykowy 
Przekątna ekranu [cal]: 2.7 
Inne:

Rozdzielczości zdjeć: 2048x1536; 2048x1152; 640x480

Rozdzielczości wideo: 1920x1080; 1440x1080

Hybrydowy wyświetlacz LCD Rozdzielczość wyświetlacza [mln. punktów]: 230.4

Złącza:

USB: Tak 
HDMI: Wyjście 
Dodatkowe złącza: Wyjście AV Wyjście S-Video Wyjście komponentowe 
Gwarancja

- Minimum 24 miesiące