1. Ergospirometr mobilny

| I. Konfiguracja zestawu |
| --- |
| 1 | Mobilny telemetryczny ergospirometr do mocowania na zawodniku – 1szt. W zestawie: - głowica pomiarowa – 2szt. - dren próbkujący – 3szt - komplet masek (rozmiar M, S, L) - komplet szelek do umieszczenia ergospirometru na klatce piersiowej (rozmiar S, L) – - komplet szelek do umieszczenia ergospirometru na plecach – 1szt. - akumulatory wewnętrzne o czasie pracy min. 3godz. – 3szt. - ładowarka do akumulatorów wewnętrznych - 1szt. - akumulator zewnętrzny zwiększające czas pracy do min 6h– 1szt - ładowarka do akumulatorów zewewnętrznych - 1szt - bezprzewodowy pas typu Polar do pomiaru tętna - oprogramowanie komputerowe w języku polskim - instrukcja w języku polskim - walizka transportowa |
|  | Zestaw kalibracji gazowej, objętościowej i ciśnieniowej w oryginalnej walizce producenta |
|  | Mobilna komputerowa jednostka sterująca Procesor min. 2.53GHz, 3M cache, Dual Core, pamięć operacyjna min. 3GB, dysk twardy min. 250GB DDR3, ekran LCD 15”, system Windows7 Professional lub Windows XP |
| II. Mierzone parametry |
| 4 | Pomiar w każdym cyklu oddechowym z oddechu na oddech „breath-by-breath” i śródoddechowy „intrabreath” |
|  | Pomiary powinny być niezależne od zmian warunków atmosferycznych otoczenia. |
|  | Wyznaczanie i zapamiętywanie następujących parametrów: BF, TV, VE, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, HR, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2max, METS, RER |
| Przewodowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora podpinany bezpośrednio do portu USB komputera | Wyznaczanie progu AT metodą ekwiwalentu oddechowego i metodą V-slope, HRmax, VO2/Hrmax, VO2/WR, wydatku energetycznego i kinetyki poboru tlenu |
| 6 | Rejestracja pętli przepływ/objętość, mocy cykloergometru oraz prędkości i pochylenie bieżni |
|  | Pomiar SpO2 z czujnika umieszczanego na ucho oraz możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia krwi i rejestrację 3-kanałowego EKG |
| III. Analizator O2 |
| 8 | Zakres pomiarowy 0-60%Vol.O2 |
|  | Czas odpowiedzi t90 poniżej 100ms |
|  | Dokładność pomiaru poniżej 0.1% |
| IV. Analizator CO2 |
|  | Zakres pomiarowy 0-13%Vol.CO2 |
|  | Czas odpowiedzi t90 poniżej 100ms |
|  | Dokładność pomiaru poniżej 0.1% |
| V. Głowica pomiarowa |
|  | Zintegrowany przetwornik przepływu i objętości wielokrotnego użytku |
|  | Przetwornik odporny na wstrząsy, wibracje i zmianę warunków atmosferycznych |
|  | Pomiar przepływu w zakresie 0,05 – 20 l/s |
|  | Opory przepływu poniżej 0.1kPa/l/s przy 16l/s |
|  | Dokładność pomiaru przepływu poniżej 2% |
|  | Pomiar wentylacji w zakresie 0-300 l/min |
| VI. Ergospirometr przenośny |
|  | Podstawowe moduły ergospirometru (m.in. zasilanie, analizatory O2 i CO2, nadajnik telemetryczny RF, odbiornik typu Polar) wbudowane w urządzenie |
|  | Ergospirometr powinien umożliwiać pracę w następujących warunkach: - badanie w terenie z monitorowaniem na bieżąco pomiarów na ekranie monitora - badanie w terenie z rejestracją pomiarów w pamięci wewnętrznej do dalszej analizy retrospektywnej - badanie w warunkach stacjonarnych z wykorzystaniem cykloergometru i bieżni |
|  | Transmisja telemetryczna dwukierunkowa z możliwością zmiany kanału nadawania |
|  | Uruchamianie i kończenie testu w trybie telemetrycznym z jednostki sterującej |
|  | Zasięg nadajnika telemetrycznego min1000m |
|  | Możliwość odtworzenia badania z pamięci ergospirometru przy zaniku sygnału radiowego |
|  | Czas pracy ciągłej min. 3 godz. na akumulatorach wewnętrznych |
|  | Możliwość ciągłej pracy do 15godz. z wykorzystaniem akumulatorów zewnętrznych |
|  | Możliwość wymiany akumulatorów bez przerywania rejestracji badania |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca przechowywanie wyników badań z ostatnich 48godz. |
|  | Możliwość rozbudowy ergospirometru o moduł GPS |
| 11 | Temperatura pracy -10 - +40st.C |
| 13 | Waga ergospirometru z kompletem akumulatorów poniżej 600g |
| 18 | Ergospirometr musi posiadać certyfikat CE i spełniać standardy bezpieczeństwa DIN EN 14971 DIN EN 60601-1 |
|  | Musi spełniać dyrektywę jakości 93/42/EEC oraz normy EN ISO 9001 i EN ISO 13485 |
| VII. Kalibracja |
| 21 | Kalibracja objętości z użyciem wzorca objętości |
| 22 | Dwupunktowa automatyczna kalibracja gazowa |
| 23 | Automatyczna kalibracja gazowa względem aktualnych warunków atmosferycznych |
| VIII. Oprogramowanie ergospirometru |
|  | Baza zawodników z podziałem na dyscypliny sportowe, baza protokołów wysiłkowych i baza wykonanych testów ergospirometrycznych |
|  | Zestaw standardowych ekranów właściwych dla różnych rodzajów testów i sytuacji badaczych |
|  | Możliwość konfiguracji układu ekranu w zakresie wyboru okien, prezentowanych przebiegów, parametrów i tabel |
|  | Prezentacja mierzonych parametrów na bieżąco w formie liczbowej i wykresów wraz z przedstawieniem ich wartości należnych oraz prezentacja realizowanego protokołu wysiłkowego |
|  | Prezentacja na bieżąco wykresów O2 i CO2 nałożonych na siebie w tym samym układzie współrzędnych |
|  | Wyznaczanie parametrów wg. wprowadzonych wzorów przeliczeniowych |
|  | Okno pomocy ułatwiające obsługę programu |
|  | Zaawansowane metody przetwarzania danych pomiarowych /filtracja, uśrednianie, usuwanie artefaktów/ |
| Baza danych pacjentów | Automatyczne i ręczne wyznaczanie położenia progu AT metodą V-Slope i ekwiwalentu oddechowego |
|  | Automatyczne i ręczne wyznaczanie położenia progu RCP kompensacji oddechowej |
|  | Graficzne projektowanie protokołów wysiłkowych na bieżnię i cykloergometr |
|  | Prezentacja protokołu wysiłkowego w czasie testu z ergometrem, wyświetlanie aktualnych nastaw i możliwość ręcznej zmiany obciążenia |
|  | Sterowanie cykloergometrami i bieżniami różnych firm, m.in. HP Cosmos, Lode i Woodway oraz oferowanym ergometrem ręcznym |
| Możliwość tworzenia indywidualnych raportów użytkownika | Zestaw standardowych raportów dla badań prowadzonych w terenie, na cykloergometrze i na bieżni zawierających m.in. podsumowanie, tabelę z pomiarami, wykresy, pole na wnioski |
|  | Możliwość konfiguracji raportu wg własnych celów badawczych |
|  | Funkcja eksportu wyników badania do Excela |
|  | Analiza trendów - porównywanie wyników danego badania z wartościami należnymi i wynikami poprzednich testów |
|  | Automatyczne wyznaczanie stref treningowych dla HR, VO2 i WR w oparciu o wykonany test ergospirometryczny |
|  | Pełna archiwizacja wyników badania |

2. Ergometr rowerowy

Ergometr rowerowy umożliwiający podłączenie dowolnego roweru szosowego lub górskiego z dowolnym systemem przerzutek

możliwość importowania zmierzonych wartości stężenia mleczanu z analizatorów (np. Biosen, Lactate Scout) za pośrednictwem portu szeregowego

możliwość analizy testu i wydruku z poziomu konsoli

możliwość połączenia z systemem ergospirometrycznym

walizka transportowa zabezpieczająca ergometr

ergometr powinien być wyposażony w mechanizm oporowy umożliwiający na generowanie mocy do 3000watów

możliwość wgrania danych GPS i odtworzenie dowolnej rzeczywistej trasy

export danych do MS Excel

waga wraz  z walizką transportową do 50kg

błąd pomiaru generowanej mocy do 2%

3. Analizator biochemiczny

Przetarg na przenośny analizator biochemiczny

- pomiar z niewielkiej ilości (do 150µl) pełnej krwi, surowicy lub osocza

- czas oczekiwania na wyniki do 15min

- oznaczenia kilku wybranych parametrów w tym samym czasie

- duży i czytelny wyświetlacz dotykowy

- automatyczna kalibracja podczas każdego testu

- wbudowana drukarka z możliwością podłączenia drukarki zewnętrznej

- wbudowana pamięć pozwalająca zapisać wyniki do 5000 testów

- dwukierunkowa komunikacja z zewnętrznymi urządzeniami przez USB

- analizator powinien umożliwić wykonanie następujących oznaczeń we krwi: białko C-reaktywne (CRP), kinaza kreatynowa, kreatynina, glukoza, potas, magnez, sód, kwas moczowy, wapń, fosfor nieorganiczny, bilirubina, cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, gamma-glutamylotransferaza, aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowea, azot mocznikowy we krwi, dyhydrogenaza mleczanowa.

- waga do 5,5kg

- wymiary do 35x16x21cm

- walizka transportowa

4. Analizator stężenia mleczanu i glukozy we krwi

- enzymatyczna metoda pomiarowa

- możliwość dokonywania pomiarów bez odwirowania

-  maksymalna ilość krwi potrzebna do wykonania oznaczeń nie powinna przekraczać do  20 µl

- możliwość wykonania pomiaru stężenia mleczanu i glukozy z jednej próbki

- podajnik na 20 probówek

- wydajność do 120 oznaczeń na godzinę

- zakres pomiarowy: glukoza 0,5-50 mmol/l (9-900 mg/dl)
                                   mleczan 0,5-40 mmol/l (5-360 mg/dl)

- błąd pomiaru  poniżej 1,5%

- pamięć  do 500 wyników

- możliwość połączenia z komputerem