Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1

Głowica pomiarowa do ML®3B(R3), 2m – kompletna - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

•Kompletna głowica zawierająca turbinkę spirometryczną i moduł optoelektroniki pomiarowej

•Zakres przepływu 0 - 20l/s

•Dokładność 50ml lub +/-2%

•Opór przepływu poniżej 0,1kPa/l/s w całym zakresie pomiarowym

•Średnica turbinki przepływomierza 28mm

•Głowica kompatybilna z ergospirometrem ML3B(R3) Cortex

Część nr 2

Czujnik tlenu O2 do ML3B (R3) ®

Opis przedmiotu zamówienia:

•Czujnik elektrochemiczny

•Czas życia minimum 18 miesięcy

•Zakres pomiaru 0 - 100% O2

•Dokładność poniżej 0.1Vol%

•Czas odpowiedzi poniżej 100ms

Część nr 3

Czepek do mocowanie masek twarzowych - 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Do analizy gazometrii wysiłkowej

Kompatybilne z maskami typu „Blue”

1 szt. – rozmiar Medium

1 szt. – rozmiar Large

Część nr 4

Linia próbkująca 2m do ML®3B(R3) - 2 szt.

•Długość 2m

•Linia próbkująca kompatybilna z ergospirometrami MetaLyzer3B (R3) Cortex

Część nr 5

Maska twarzowa do badań ergospirometrycznych + adapter - 2 szt.

Maska + adapter umożliwiająca przeprowadzenie diagnostyki spoczynkowej i wysiłkowej, kompatybilna z ergospirometrem MetaLyzer3B (R3) Cortex.

1 sztuka - Rozmiar L

1 sztuka - Rozmiar M