I część

# Rower stacjonarny – 450 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o akronimie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu rower stacjonarny oraz aplikacji osadzonej na urządzeniu mobilnym typu tablet, która będzie służyła rehabilitowanemu do obserwowania realizacji treningów oraz która będzie w trakcie treningu gromadziła informacje o parametrach życiowych pacjenta z wykorzystaniem urządzeń zintegrowanych z aplikacją i urządzeniem, na którym jest zainstalowana, poprzez komunikację w technologii Bluetooth. Ponadto aplikacja ta będzie zintegrowana z urządzeniem typu rower stacjonarny, w taki sposób, aby możliwe było regulowanie parametrów treningu (w ramach programu RESTORE regulowane będzie obciążenie). Skuteczność realizacji treningu oraz parametry życiowe rehabilitowanego będą przesyłana w jego trackie do centrum monitoringu. Każdy pacjent po wykonaniu wstępnego kontrolnego testu wysiłkowego w warunkach klinicznych, będzie miał wyznaczone dokładne progi obciążeń, które realizował będzie podczas kolejnych treningów w ramach programu. Przewidywany jest trening ciągły ze zmiennym obciążeniem. Dlatego też niezbędnym jest aby rower stacjonarny umożliwiał sterowanie obciążeniem w trakcie treningu w zakresie co najmniej od 25 do 400 W. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. W zdecydowanej większości są to osoby zaawansowane wiekowo, które nie są obyte z nowymi technologiami. Dlatego też Zamawiającemu zależy, aby oferowane rozwiązania były z jednej strony niezawodne, a z drugiej maksymalnie proste w obsłudze. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzeń typu rower stacjonarny w dalszej części dokumentu, a powyższy opis zamieszcza w celu wyjaśnienia Wykonawcy przeznaczenia i ich uzasadniania. |
| NAPĘD I SYSTEM HAMOWANIA |
| Koło zamachowe | 10 kg |
| Zakres obciążenia | 25 – 400 W (co 5 W) – możliwość regulacji obciążenia |
| Regulacja obciążenia | Automatycznie (w trakcie trwania treningu) i manualnie |
| Wyłączenie regulacji manualnej obciążenia | Wymaganie opcjonalne: W trakcie trwania treningu, kiedy obciążenie jest określane automatycznie przez zewnętrzną aplikację, manualna zmiana obciążenia nie jest możliwa. |
| System hamowania | Elektromagnetyczny |
| OBUDOWA, WYŚWIETLACZ, STEROWANIE, POMIAR PULSU |
| Mocowanie tabletu | Możliwość zamocowania na urządzeniu tabletu o wymiarach fizycznych (W,S,G, mm): - min: 200 x 110 x 8 - max 250 x 180 x 20 |
|  | Mocowanie tabletu powinno zabezpieczać jego stabilność w trakcie treningu i uniemożliwiać ewentualne uszkodzenia tabletu. |
|  | Mocowanie tabletu powinno umożliwić demontaż tabletu po zakończeniu treningu. |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz zintegrowany z rowerem stacjonarnym umożliwiający: - sterowanie prezentowanymi parametrami pracy urządzania - przełączenie pomiędzy aktualnym obciążeniem, a czasem (godzina), kadencją - stwierdzenie przez użytkownika ewentualnych błędów lub awarii urządzenia – prezentacja błędu lub awarii na wyświetlaczu |
| DANE TECHNICZNE |
| Maks. obciążenie wagowe | 150 kg |
| Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm | Maksymalnie do 150/70/150 |
| Zasilanie elektryczne | Zasilanie sieciowe (230 V) |
| WYPOSAŻENIE |
| Kółka transportowe | Umożliwiające przemieszczanie urządzenia przez sprawną osobę. |
| Pedały | Pedały wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające wysuwanie stóp w trakcie treningu i umożliwiające dostosowanie zabezpieczenia do szerokości i wielkości stopy np.: paski nastawne. |
| Siodełko | Umożliwiające regulację wysokości oraz umożliwiające regulację odległości od kierownicy (regulacja w pionie i poziomie). |
| Kierownica | Kierownica w kształcie uniemożliwiającym przesłanianie widoku tabletu zamocowanego na uchwycie oraz wyposażona w nakładki ochronne. |
|  | Kierownica umożliwiająca regulację kąta nachylenia. |
| KOMUNIKACJA I INTEGRACJA |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.0 lub wyższy |
| Integracja – funkcjonalność: | Możliwość bezpośredniej integracji urządzenia (bez pośredniczących urządzeń jak i rozwiązań przetwarzania danych w „chmurze”) z aplikacją zewnętrzną (niedostarczaną przez producenta urządzenia) na system operacyjny Android, za pomocą której możliwe będzie sterowanie obciążeniem w trakcie treningu oraz wykorzystanie (pobieranie) przez aplikację informacji o parametrach pracy urządzenia - bieżąca wartość obciążenia w watach, kadencja, wartości pulsu. |
| Integracja – dokumentacja: | Udostępnienie przez Wykonawcę: - API lub innej metody integracji umożliwiającej integrację z aplikacją zewnętrzną poprzez Bluetooth, - dokumentacji API lub innej metody integracji w celu zintegrowania aplikacji zewnętrznej z urządzeniem, - przykładów zastosowania API lub innych metod integracyjnych urządzania realizujących wymagania funkcjonalne. |
| Integracja – wsparcie: | Wykonawca zobowiązany jest w ramach złożonej oferty do aktywnej współpracy podczas procesu integracji urządzenia z aplikacją mobilną w szczególności przez: wyznaczenie konkretnej osoby do kontaktu po stronie Wykonawcy wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez Zamawiającego pomoc w rozwiązywaniu problemów i błędów napotkanych w tracie trwania projektu niezwłoczne wprowadzanie zmian w protokole komunikacji w ramach przedmiotowego Zamówienia na wezwanie Zamawiającego przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy |
| CERTYFIKATY |
| Certyfikat CE: | TAK |
| DOSTAWA, MONTAŻ |
| Dostawa sprzętu | Dostawa każdego roweru stacjonarnego bezpośrednio do miejsca dostawy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ – Harmonogram dostaw |
| Montaż | W miejscu dostawy złożenie roweru stacjonarnego |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności certyfikat CE.

II część

# Dostawa urządzeń typu tablet oraz usług tramsmisji danych.

Nie dopuszcza się składania ofert pakietowych na tablety i karty SIM wraz z usługą telekomunikacyjną - tablety powinny być oferowane niezależnie od kart SIM wraz z usługą telekomunikacyjną zgodnie 
z SIWZ (V, pkt. 4)

## TABLET – 450 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o akronimie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z aplikacji osadzonej na urządzeniu mobilnym typu tablet, która będzie służyła rehabilitowanemu do obserwowania realizacji treningów oraz która będzie w trakcie treningu gromadziła informacje o parametrach życiowych pacjenta z wykorzystaniem urządzeń zintegrowanych z aplikacją i urządzeniem na którym jest zainstalowana, z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Ponadto aplikacja ta będzie zintegrowana z urządzeniem typu rower stacjonarny, a parametry życiowe rehabilitowanego oraz skuteczność realizacji treningu będą przesyłane w jego trackie do centrum monitorowania poprzez sieć operatora w technologii GSM lub sieć internet (o ile w rehabilitowany będzie posiadał taką możliwość w domu). Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. W zdecydowanej większości są to osoby zaawansowane wiekowo, które nie są obyte z nowymi technologiami. Dlatego też Zamawiającemu zależy, aby oferowane rozwiązania były z jednej strony niezawodne, a z drugiej maksymalnie proste w obsłudze. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzeń typu tablet w dalszej części dokumentu, a powyższy opis zamieszcza w celu wyjaśnienia Wykonawcy przeznaczenia i ich uzasadniania. |
| SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY |
| System operacyjny | Android 5.0 lub wyższy |
| Typ procesora | czterordzeniowy |
| Taktowanie procesora | 1,4 |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| WYŚWIETLACZ |
| Wielkość wyświetlacza | 8” |
| Rozdzielczość | 1280x800 px |
| MULTIMEDIA |
| Aparat | nie jest wymagany |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| ŁĄCZNOŚĆ |
| Typ modemu | 3G, preferowana LTE |
| GPS | Tak, lokalizacja urządzania |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | pracujący w standardach 2/2.1/3/4.0 |
| PORTY |
| Gniazdo SIM | 1 x SIM |
| Port USB | Micro USB (2.0) |
| Czytnik kart | Nie jest wymagany |
| Wyjście słuchawkowe | Nie jest wymagane |
| ZASILANIE I CZAS PRACY |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Czas pracy przy transmisji 3G | 8 godzin |
| WYPOSAŻENIE |
| Zasilacz | Tak |
| Kabel USB | Tak, dł. 2 m (dopuszczalny jest kabel przedłużający do standardowego kabla ładującego) |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| Zestaw słuchawkowy | Nie jest wymagany |
| PARAMETRY ODPORNOŚCI |
| Odporność na pył i wodę | Matryca jak i obudowa tabletu powinna umożliwiać korzystanie z urządzenia przez osoby w trakcie oraz po wysiłku fizycznym (pot). |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZGODNIE Z “PassMark Android Benchmark” |
| CPU Mark: | 40 000 i wyższe |
| Disk Mark: | 30 000 i wyższe |
| Memory Mark: | 5 500 i wyższe |
| CERTYFIKATY |
| Certyfikat CE | Tak |
| DODATKOWE OPCJE (dodatkowo punktowane) |
| Wstrząsoodporność | Tak i na upadek z wysokości 1 metra |
| Blokowanie uruchamiania aplikacji | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem mechanizm umożliwiający blokowanie korzystania z określonych aplikacji, funkcji (w tym instalowania nowych aplikacji) oraz zmiany ustawień systemowych przez użytkowników. |
| Etui zabezpieczające przed upadkiem i manipulowaniem przy gnieździe SIM: | Zamawiający przy ocenie przyzna dodatkowe punkty za dostawę wraz z tabletem obudowy (etui) zabezpieczającego przed upadkiem urządzenia i uszkodzeniem monitora oraz zabezpieczającego gniazdo SIM przed samowolnym manipulowaniem przez użytkownika i odłączaniem lub instalacją innych niż dostarczona z urządzeniem karta SIM. |

## KARTY SIM Z USŁUGĄ TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA – 450 szt.

| OPIS PRZEZNACZENIA USŁUGI |
| --- |
| Usługa operatora telekomunikacyjnego dostarczającego usługę transmisji danych poprzez sieć w technologii GSM wraz z systemem do zarządzania parametrami usługi i zdalnego zarządzania urządzeniem typu tablet będzie wykorzystana na potrzeby komunikacji dwukierunkowej pomiędzy centralnym systemem do zarządzania i monitorowania osób rehabilitowanych a urządzeniem typu tablet i aplikacją na nim zainstalowaną. W związku z tym, że transmisja danych będzie dotyczyła danych o parametrach życiowych, które mogą wpływać na przebieg procesu treningu, a co najważniejsze na kondycję zdrowotną osoby rehabilitowanej, konieczne jest zapewnienie maksymalnie dużej dostępności usługi i jej niezawodności. Ponadto z tego względu, że transmitowane będą parametry życiowe osoby rehabilitowanej, konieczne jest wydzielenie kanału transmisyjnego (w oparciu co najmniej o APN), w tym również w celu zapewniania dyskrecji przesyłanych danych (pomimo ich szyfrowania podczas transmisji). Ze względu na to, że urządzenie typu tablet będzie zlokalizowane w domu pacjenta, w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego, oczekuje się, że w ramach oferty Wykonawca zaoferuje system do zarządzania poziomem świadczonych usług, jak również do zarządzania na odległość dostarczonymi urządzeniami typu tablet pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Android. System ten powinien umożliwiać Zamawiającemu podejmować działania serwisowe, polegające na sprawdzeniu poprawności konfiguracji i działania urządzeń typu tablet, jak również umożliwiać podejmowanie działań w sytuacji zagubienia lub kradzieży tabletu. |
| PODSTAWOWE PARAMETRY USŁUGI TRANSMISJI DANYCH |
| Karta SIM | Kompatybilna z dostarczonym tabletem |
| Usługi karty SIM | Transfer danych |
| Technologia transferu danych | 3G, preferowana LTE |
| Limit transferu per karta SIM rozliczana na koncie Zamawiającego (bufor) | 1 GB dla jednej karty na miesiąc, z tym że zgodnie z harmonogramem dostaw urządzeń limit na koncie Zamawiającego powinien być zwiększany lub pomniejszany w zależności od rzeczywistych potrzeb (aktywowanych kart SIM). |
| Czas trwania usługi | 12 miesięcy od dnia aktywowania karty SIM (400 szt), 24 miesiące od dnia aktywowania karty SIM (50szt) |
| APN | Zamawiający oczekuje, że transfer danych będzie realizowany w ramach określonego APN w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oraz niezawodności transmisji danych. Karta SIM będzie się łączyć tylko do jednego wskazanego adresu strony internetowej. |
| Usługa typu M2M | Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania usługi M2M. |
| SYSTEM DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA USŁUGAMI ORAZ TABLETAMI |
| Sposób dostarczenia | System jest dostępny jako usługa, dostępna na dedykowanym dla Zamawiającego sprzęcie Wykonawcy, hostowanym na terenie Unii Europejskiej, dostawca usługi musi posiadać certyfikat ISO ( ISO 9001 oraz ISO 27001) |
| Dostęp do systemu: | Dostęp do konsoli systemu w pełni webowy, również w języku polskim. |
|  | Wsparcie minimum dla przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome. |
|  | Dostęp do systemu dla wielu użytkowników z podziałem na uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcjonalności w oparciu o definiowalne role. |
| Obsługiwane systemy i platformy: | Pełna obsługa systemu oraz aplikacji na urządzeniach typu tablet dostarczanych przez Wykonawcę, interfejs w języku polskim |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych: Android 5.0 lub wyższy |
| Zdalna konfiguracja – wymagania ogólne: | Wszelkie akcje wykonywane na tabletach (m.in. instalacja aplikacji, konfiguracja, wykonanie kopii zapasowej danych) mogą być wykonywane na pojedynczym urządzeniu, na wszystkich urządzeniach jednocześnie lub na określonej grupie (lub wielu grupach) urządzeń - z poziomu konsoli administracyjnej systemu |
| Zdalna konfiguracja – wymagania szczególne: | Konfiguracje dostępu do sieci, m.in. : - punkty dostępu do internetu - ustawienia punktów dostępowych WiFi (również opartych o EAP-TLS) |
|  | Możliwość instalacji oraz konfiguracji aplikacji firm trzecich |
|  | Możliwość konfiguracji aplikacji wewnętrznych Zamawiającego poprzez dedykowaną integrację z systemami bazodanowymi Zamawiającego |
|  | Generowanie zautomatyzowanych oraz dostępnych na żądanie raportów dotyczących aktywacji aplikacji mobilnych Zamawiającego |
|  | Grupowanie konfiguracji pod kątem systemów operacyjnych |
|  | Łączenie konfiguracji oraz instalacji aplikacji w skrypty wykonywane na urządzeniach, włącznie z logiką wbudowaną w skrypty (możliwość definiowania współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami skryptu) |
|  | Instalacja lub dezinstalacja aplikacji w trybie cichym na dostarczonych urządzeniach typu tablet |
| Konfiguracja bezpieczeństwa: | Konfiguracje polityk dotyczących haseł na urządzeniach mobilnych |
|  | Zdalne usunięcie danych z urządzenia w przypadku jego utraty |
|  | Zdalne przejęcie kontroli nad ekranem oraz klawiaturą urządzenia |
|  | Blokowanie możliwości instalacji aplikacji przez użytkownika |
| Funkcjonalność geolokalizacji: | Lokalizacja tabletów na podstawie danych GPS |
|  | Lokalizacja tabletów z wykorzystaniem ID stacji bazowych operatora (BTS) |
|  | Odpytywanie o lokalizację w trybie na żądanie |
|  | Wizualizacja danych na mapie |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności Certyfikat CE oraz wydruk ze strony http://www.androidbenchmark.net/ potwierdzający spełnienie przez urządzenie typu tablet wymagań dot. parametrów jakościowych zgodnie 
z “PassMark Android Benchmark” (alternatywnie można przeprowadzić test przy użyciu aplikacji PassMark Performance Test).

III część

# Urządzenie EKG – 450 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o akronimie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia mobilnego do pomiaru EKG. W trakcie treningu urządzenia zintegrowane z aplikacją będą bezprzewodowo przesyłały do tabletu (aplikacji zainstalowanej na tablecie) parametry życiowe, w tym zapisy EKG realizowane w trakcie treningu. Komunikacja urządzenia EKG z tabletem będzie odbywała się z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Parametry życiowe rehabilitowanego oraz skuteczność realizacji treningu będą przesyłane w jego trackie do centrum monitorowania poprzez sieć operatora w technologii GSM lub sieć internet (o ile rehabilitowany będzie posiadał taką możliwość w domu) za pomocą tabletu. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. W zdecydowanej większości są to osoby zaawansowane wiekowo, które nie musiały w przeszłości intensywnie korzystać z urządzeń typu EKG. Dlatego też Zamawiającemu zależy, aby oferowane rozwiązania były z jednej strony niezawodne, a z drugiej maksymalnie proste w obsłudze. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzeń typu urządzenie EKG w dalszej części dokumentu, a powyższy opis zamieszcza w celu wyjaśnienia Wykonawcy przeznaczenia i ich uzasadniania. |
| SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY |
| Ilość odprowadzeń: | 6 synchronicznych odprowadzeń kończynowych I, II, III, aVR, aVL, aVF i jedno przedsercowe z zakresu V1-V6 |
| Ilość kabli elektrodowych: | 5 (pięć) kabli elektrodowych, kabel dł. min 60 cm |
| Zakończenie przewodów | Kable (przewody) pacjenta zakończone złączem zatrzaskowym do elektrod jednorazowych typu SNAP 3,5mm |
| Oznaczenie przewodów | Kable (przewody) EKG oznaczone 5 kolorami: czerwony, żółty, zielony, czarny i biały. |
| Zakres częstotliwości | 0,05-100 Hz |
| CMRR | >70 dB |
| Próbkowanie | Urządzenie powinno dostarczać minimum dwie opcje próbkowania: z zakresu 200Hz - 400Hz (zalecana wartość 250Hz), z zakresu 401Hz – 700Hz (zalecana wartość 500Hz). |
| Czas buforu | Umożliwia wykonanie badania EKG z co najmniej 120 sekundowym czasem buforu wstecznego od momentu jego wywołania. Wymaganie dotyczy wyłącznie wysyłania badania EKG w formacie SCP. |
| Czas trwania pomiaru | Umożliwia wykonanie badania EKG z co najmniej 120 sekundowym czasem od momentu jego wywołania. Wymaganie dotyczy wyłącznie wysyłania badania EKG w formacie SCP. |
| Całkowity czas pomiaru | Czas buforu + czas trwania pomiaru - 240 s. |
| Format danych EKG | W przypadku wysyłania EKG w trybie eventowym - plik w formacie SCP zgodny z normą ISO PN-EN 1064:2008. Dopuszcza się, aby producent stosował odpowiednie rozszerzenie tej normy, plik SCP musi jednak umożliwiać otrzymanie próbki o wartościach w mV (miliwolty). W przypadku wysyłania EKG w trybie ciągłym – dane będą wysyłane w formacie natywnym urządzenia, zawierającym identyfikację próbek, kanałów, czasu danych EKG, próbkowania, czułość próbkowania, ilość bitów na próbkę. Urządzenie zapewnia możliwość przesyłania badania EKG w obu ww. trybach. |
| Czułość próbkowania | Minimum 10 bit/próbkę na każdy kanał |
| Dynamiczny zakres | 15μVac do 15mVac |
| ZASILANIE |
| Zasilanie | Zasilanie z akumulatora o pojemności co najmniej 400mAh |
| Sposób ładowania akumulatora: | Ładowanie z sieci 230V/50Hz AC poprzez złącze |
| Czas pracy | Urządzenie powinno umożliwić pracę w trybie ciągłym przez minimum 2 godziny (dwie sesje treningowe bez ładowania) przy następujących założeniach: - ciągłość komunikacji Bluetooth i wysyłanie pomiaru pulsu w trybie on-line - wysłanie co najmniej pięciu pełnych badań EKG w formacie SCP-ECG lub przesłanie w trybie ciągłym (on-line) odczytu EKG (urządzenie powinno zapewniać obsługę obu trybów, ale nie jednocześnie) |
| Pamięć | Wbudowana pamięć – do 4 minut EKG w formacie SCP i 1 godzina ciągłego pomiaru EKG w formacie natywnym |
| CECHY FIZYCZNE |
| Wymiary | max 90 mm X 60 mm X 30 mm |
| Waga | max 130g |
| CERTYFIKACJA |
| Certyfikacja | Wyrób medyczny klasy IIa ze znakiem CE, przy czym o ile na dzień złożenia oferty oferowane urządzenie nie posiada certyfikatu wyrobu medycznego, Wykonawca składa oświadczenie, że urządzenie uzyska certyfikat urządzenia medycznego klasy IIa do dnia 15 grudnia 2017r. |
| WYPOSAŻENIE |
| Ładowarka | Tak |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji najczęściej występujących problemów eksploatacyjnych. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozszerzenia instrukcji o przypadki użycia w ramach projektu. Instrukcja obsługi powinna być dostarczona wraz z ofertą. |
| Opakowanie zabezpieczające | Urządzenie powinno być zapakowane w pudełko kartonowe, oznakowane znamionami badania (np.: naklejka). Całość dostarczona przez Wykonawcę. Zamawiający dostarczy logotyp. |
| Etui | Etui zabezpieczające urządzenie przed zniszczeniem, jak również umożliwiające noszenie przez rehabilitowanego urządzenia podczas treningu na cyklometrze (rower stacjonarny) w sposób niekrępujący ruchów, odporne na skutki ćwiczenia tj: zabrudzenie potem oraz niepowodujące plątania a nawet krzyżowania się kabli elektrodowych. Rekomendowanym sposobem mocowania etui jest obwód pasa. |
| KOMUNIKACJA I INTEGRACJA |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.0 lub wyższy |
| Integracja – funkcjonalność: | Możliwość bezpośredniej integracji urządzenia (bez pośredniczących urządzeń jak i rozwiązań przetwarzania danych w „chmurze”) z aplikacją zewnętrzną (niedostarczaną przez producenta urządzenia) na system operacyjny Android, która będzie pobierała odczyty EKG (plik SCP-ECG i/lub sygnały EKG w trybie ciągłym) oraz informacje o bieżącym rytmie pracy serca (puls – w trybie ciągłym). |
| Integracja – dokumentacja: | Udostępnienie przez Wykonawcę: - API umożliwiającego integrację z aplikacją zewnętrzną poprzez Bluetooth, - dokumentacji API w celu zintegrowania aplikacji zewnętrznej z urządzeniem, - przykładów wywołań API. API musi być zgodne z protokołem komunikacji będącym załącznikiem nr 1 do OPZ. |
| Integracja – wsparcie: | Wykonawca zobowiązany jest w ramach złożonej oferty do aktywnej współpracy podczas procesu integracji urządzenia z aplikacją mobilną w szczególnościprzez: wyznaczenie konkretnej osoby do kontaktu po stronie Wykonawcy wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez Zamawiającego pomoc w rozwiązywaniu problemów i błędów napotkanych w tracie trwania projektu niezwłoczne wprowadzanie zmian w protokole komunikacji w ramach przedmiotowego Zamówienia na wezwanie Zamawiającego przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy |
| Funkcjonalność | Opis funkcjonalności urządzenia EKG: Poniżej przedstawiono opis procesu komunikacji pomiędzy urządzeniem EKG a aplikacją. Docelowy przebieg procesu może być częściowo zmodyfikowany, natomiast Zamawiający wymaga, aby urządzenie EKG było w stanie komunikować się w sposób opisany poniżej. Zestawienie połączenia i synchronizacja urządzeń Urządzenie powinno się łączyć z aplikacją poprzez połączenie Bluetooth. Urządzenie powinno być jawnie wprowadzane w tryb parowania a następnie nawiązywać z aplikacją połączenie SPP. Pomiar i przesyłanie danych pomiarowych Praca urządzenia będzie rozpoczynana komendą Init, która będzie zawierała parametry pomiarów oraz inicjowała zapis EKG i pulsu do pamięci urządzenia w dowolnym, odzyskowalnym formacie. Dodatkowo za pomocą tej komendy będzie można wyczyścić pamięć urządzenia. W trakcie pracy aplikacja będzie wysyłała komendy umożliwiające rozpoczęcie przesyłu EKG w trybie online, utworzenie i przesłanie pliku ECG-SCP oraz ciągłego lub jednorazowego przesyłania wartości pulsu. Wszystkie komendy wysyłane do urządzenia wymagają potwierdzenia za pomocą ACK lub innej predefiniowanej ramki, zgodnie z opisem w załączniku. Podobnie aplikacja będzie potwierdzała otrzymanie każdej ramki oraz całości pliku SCP. Dodatkowo urządzenie powinno przesyłać do aplikacji komunikaty błędów w przypadku niskiego poziomu baterii, odpiętej elektrody oraz otrzymania błędnego komunikatu. Praca urządzenia będzie kończona komendą End, po otrzymaniu której urządzenie może się wyłączyć. Szczegóły protokołu komunikacji Szczegółowy protokół komunikacji z dokładnie opisanymi komendami i budową ramek z danymi stanowi Załącznik nr 1 do OPZ. |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa, co najmniej:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka), Zamawiający ze względu 
na innowacyjnośc projektu dopuszcza, że protokół komunikacyjny w technologii Bluetooth może ulec rozbudowie lub modyfikacji,

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności:

- dokumentację API urządzenia w technologii Bluetooth którego autentyczność będzie poświadczona przez Wykonawcę np. poprzez zamieszczenie adnotacji: „potwierdzam autentyczność dokumentu”;- certyfikat wyrobu medycznego, przy czym, o ile na dzień złożenia oferty, oferowane urządzenie (jego prototyp) nie posiada certyfikatu wyrobu medycznego, Wykonawca złoży oświadczenie, 
że urządzenie uzyska certyfikat urządzenia medycznego klasy IIa do dnia 15 grudnia 2017r.

# Waga (analizator ciała) – 10 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o akronimie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu waga, która będzie wykorzystywana podczas badań ambulatoryjnych, badań pacjenta podczas procesu rehabilitacji oraz kwalifikacji do rehabilitacji kardiologicznej. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzenia typu waga w dalszej części dokumentu, a powyższy opis zamieszcza w celu wyjaśnienia Wykonawcy przeznaczenia i ich uzasadniania. |
| GŁÓWNE PARAMETRY |
| Nośność: | 200 kg |
| Zakres wieku: | 10 – 80 lat |
| Funkcje dodatkowe wagi | analiza składu ciała (procentowa zawartość tkanki tłuszczowej oraz wody) |
| Wyświetlacz | elektroniczny |
| Klasa dokładności: | III (3) |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.1 lub wyższy |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8.

# Ciśnieniomierz – 450 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o akronimie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu ciśnieniomierz, który będzie wykorzystywany przez osobę rehabilitowaną podczas treningów rehabilitacyjnych. Urządzenie to będzie zintegrowane, z wykorzystaniem transmisji Bluetooth z aplikacją dedykowaną na urządzenie mobilne typu tablet. Każda osoba rehabilitowana przed rozpoczęciem treningu będzie wykonywała badania z wykorzystaniem ciśnieniomierza, wyniki badania będą przesyłane za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu tablet do centrum monitoringu. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. W zdecydowanej większości są to osoby zaawansowane wiekowo, które nie musiały w przeszłości intensywnie korzystać z urządzeń typu ciśnienimierz. Dlatego też Zamawiającemu zależy, aby oferowane rozwiązania były z jednej strony niezawodne, a z drugiej maksymalnie proste w obsłudze. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzenia typu ciśnieniomierz w dalszej części dokumentu, a powyższy opis zamieszcza w celu wyjaśnienia Wykonawcy przeznaczenia i ich uzasadniania. |
| GŁÓWNE PARAMETRY |
| Rodzaj ciśnieniomierza | ciśnieniomierz naramienny |
| Metoda badania: | oscylometryczna |
| Obwód mankietu: | 24 - 43 |
| Zakres pomiarów: | 50 ~ 250 mmHg |
| Skurczowy zakres pomiaru: | 60 ~ 250 mmHg |
| Rozkurczowy zakres pomiaru: | 40 ~ 190 mmHg |
| Zakres pomiaru pulsu: | 40 ~ 180 uderzeń/min. |
| Dokładność pomiaru – ciśnienie skurczowe: | ±3 mmHg |
| Dokładność pomiaru – ciśnienie rozkurczowe: | ±3 mmHg |
| Dokładność pomiaru – puls: | ±5 % |
| Warunki eksploatacji: | +10 (C do 40(C |
| Zasilanie: | Akumulatorowe |
| Sposób ładowania akumulatora: | Ładowanie z sieci 230V/50Hz AC poprzez złącze |
| Certyfikat urządzenia medycznego: | TAK |
| Etui na urządzenie: | TAK |
| Dodatkowo walory: | Moduł prezentacji danych oraz inicjowania pomiaru bez dodatkowego połączenia z mankietem lub zintegrowany z mankietem naramiennym. |
| KOMUNIKACJA |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.1 lub wyższy |
| Integracja – funkcjonalność: | Możliwość bezpośredniej integracji urządzenia (bez pośredniczących urządzeń jak i rozwiązań przetwarzania danych w „chmurze”) z aplikacją zewnętrzną na system operacyjny Android (niedostarczoną przez producenta urządzenia), za pomocą której będzie możliwe wykorzystanie (pobieranie) przez aplikację informacji o mierzonych parametrach w zakresie min.: ciśnienie skurczowe/ciśnienie rozkurczowe/puls |
| Integracja – dokumentacja: | Udostępnienie przez Wykonawcę: - API do integracji lub protokołu komunikacyjnego umożliwiającego integrację z aplikacją zewnętrzną poprzez Bluetooth, - dokumentacji API lub dokumentacji protokołu komunikacyjnego w celu zintegrowania aplikacji zewnętrznej z urządzeniem, - przykładów wywołań API lub schematu komunikacji, w tym schematu sekwencji komunikacji realizujących wymagania funkcjonalne. |
| Integracja – wsparcie: | Wykonawca zobowiązany jest w ramach złożonej oferty do aktywnej współpracy podczas procesu integracji urządzenia z aplikacją mobilną w szczególnościprzez: wyznaczenie konkretnej osoby do kontaktu po stronie Wykonawcy wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez Zamawiającego pomoc w rozwiązywaniu problemów i błędów napotkanych w tracie trwania projektu niezwłoczne wprowadzanie zmian w protokole komunikacji w ramach przedmiotowego Zamówienia na wezwanie Zamawiającego przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności certyfikat wyrobu medycznego.

# Elektrody EKG – 370 000 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o akronimie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu EKG wraz z jednorazowymi elektrodami, które będzie wykorzystywane przez osobę rehabilitowaną podczas treningów rehabilitacyjnych. Urządzenie to będzie zintegrowane, z wykorzystaniem transmisji Bluetooth, z aplikacją dedykowaną na urządzenie mobilne typu tablet. Każda osoba rehabilitowana przed rozpoczęciem treningu będzie wykonywała badania z wykorzystaniem EKG, wyniki badania będą przesyłane za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu tablet do centrum monitoringu. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla elektrod EKG wraz z jednorazowymi elektrodami w dalszej części dokumentu, a powyższy opis zamieszcza w celu wyjaśnienia Wykonawcy przeznaczenia i ich uzasadniania. |
| GŁÓWNE PARAMETRY |
| Rodzaj elektrody | Elektroda jednorazowa, przeznaczona do monitorowania długoterminowego i prób wysiłkowych |
| Rodzaj materiału | Wykonane na podłożu miękkiej, elastycznej tkaniny lub materiału porowatego, zapewniającego swobodne oddychanie skóry i dokładne przyleganie podczas pocenia się. W wyjątkowych przypadkach nietolerancji powyższego materiału przez pacjenta Wykonawca zobowiązany jest w zamian dostarczyć inne elektrody w porozumieniu z Zamawiającym. |
| Wymiary | Przybliżone wymiary elektrod ~ 50-60 mm średnicy |
| Wypełnienie elektrody | Żel stały lub ciekły (w przypadku żelu ciekłego pożądana konstrukcja z pierścieniem wewnętrznym uszczelniającym obszar żelu) |
| Rodzaj sensora | sensor Ag/AgCl |
| Typ połączenie elektrody z kablem | Na złącze zatrzaskowe SNAP 3,5mm (klipsy) |
| Dodatkowe walory: | Przesunięte złącze - zapobiegające artefaktom ruchowym |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- co najmniej jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

# Pulsoksymetr  – 20 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o akronimie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu pulsoksymetr, który będzie wykorzystywany podczas badań ambulatoryjnych, badań pacjenta podczas procesu rehabilitacji oraz kwalifikacji do rehabilitacji kardiologicznej. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzenia typu pulsoksymetr w dalszej części dokumentu, a powyższy opis zamieszcza w celu wyjaśnienia Wykonawcy przeznaczenia i ich uzasadniania. |
| GŁÓWNE PARAMETRY |
| Zakres pomiarów tętna: | 30-230 uderzeń/minutę |
| Dokładność pomiaru tętna: | ± 2 uderzenia/minutę |
| Zakres pomiaru SpO2 | 0% - 100% |
| Dokładność pomiaru SpO2 | 80% - 100%, ± 2% |
| Metoda pomiaru: | LED |
| Zasilanie | Bateryjne |
| Wyświetlacz | elektroniczny |
| Certyfikat medyczny | TAK, wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności certyfikat wyrobu medycznego.