OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie urządzeń

Zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG - 8 kanałowe ………………………... 1 szt.

Zestaw do bezprzewodowego pomiaru mocy, siły i prędkości……………………....1 szt.

Ławka do Wyciskania/Przysiadu TS ……………………………………..………….  1 szt.

- Zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG - 8 kanałowe            1 szt.

Zestaw powinien zawierać:

- jednostkę główną o parametrach:

Rozdzielczość 16-bit na wszystkich kanałach analogowych,

Cyfrowe filtrowanie danych na każdym kanale,

Zakres na wejściu: +/- 5V

Każdy z kanałów posiada niezależne ustawienie dla rejestracji parametrów,

Zwiększenie dla kanałów EMG (500): x1, x2, x4, x10,

Zwiększenie dla pozostałych kanałów: x1, x2, x4, x10,

Samplowanie 1 500 lub 3 000 dla kanału,

Możliwość zsynchronizowania 2 jednostek celem jednoczesnej rejestracji dla 32 kanałów, nawet w dwóch różnych miejscach,

Wymiary: 13 x 7 x 3,5cm, waga: 0,397kg

Filtr sygnału: high-pass 10Hz +/- 10% cut-off, Low-pass do 1500Hz

- odbiornik telemetryczny,

- kable do elektrod z wzmacniaczami,

- ładowarkę do baterii,

- kieszeń do mocowania na psie dla pacjenta,

- oprogramowanie do rejestracji i analizy danych.

Funkcje zestawu:

- pozwala na nieskrępowany ruch pacjenta w trakcie oceny w dużej odległości od jednostki centralnej (do 100m),

- synchronizacja sygnału EMG z innymi danymi z źródeł analogowych,

- pasma rejestracji: 10-500 dla rejestracji powierzchniowej EMG i 10-1000Hz dla EMG śródmięśniowego,

- prostota obsługi z wykorzystaniem technologii plug-in,

- lekki i przenośny system,

- bezprzewodowa transmisja danych i zasilanie jednostki z baterii,

- wzmacnianie wstępne sygnału zarejestrowanego z elektrod.

DANE TECHNICZNE ZESTAWU:

Zasilanie:

bateria litowa 3,7V,

Ładowarka do baterii 110-230V

Kanały EMG:

Szum: < 1uV RMS,

Oporność (wejście): >100MOhm,

CMR > 100dB,

Zakres na wejściu: +/- 3,5mV

- Zestaw do bezprzewodowego pomiaru mocy, siły i prędkości          1 szt.

Zawartość zestawu:

Urządzenie do pomiaru przyspieszenia

Oprogramowanie myotest pro

Pasek do zapięcia w talii

Klips mocujący do sztangi

Rzepy

Kabel USB

Podręcznik DVD

Etui ochronne

Bezpłatne aktualizacje urządzenia i oprogramowania

Dane techniczne urządzenia

- rozmiar (szerokość x długość x wysokość)

54.2 x 102.5 x 10.7 mm

- waga 59g

Pamięć

- maksymalna liczba testów : 230

Pomiar i algorytmy

- częstotliwość pomiaru 200-500 Hz (zależnie od testu)

Warunki

- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków

- zakres temperatury otoczenia od -20ºC do + 60ºC

- względna wilgotność powietrza 45 – 85%

3. Ławka do Wyciskania/Przysiadu TS 	   1 szt.

Typ do przysiadu i wyciskania leżąc: Trójbój Siłowy (TS)

dł 1630 mm, szer 1890 mm, wysokość min. 1300 mm

Ławka IPF z mechaniczną regulacją do przysiadu i wyciskania z mechaniczną regulacją i konstrukcją knock down.

•regulacja co 20mm

•składane stojaki

•wielka stopa do asekuracji

•zdejmowane stojaki z regulowana wysokością, uchwyty bezpieczeństwa

Gwarancja na wszystkie 3 części zamówienia to minimum 24 miesiące