Zestawienie ilościowe urządzeń

urządzenie sieciowe klasy UTM 	szt 1

UPS 3000VA typu Rack z zarządzaniem przez sieć komputerową i zarządzaną listwą zasilającą 	szt 1

urządzenie sieciowe klasy UTM szt 1

(np. Fortigate 200B lub równoważny)

| Lp. | Parametr | Wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Architektura systemu ochrony | System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizoanego układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |
|  | System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |
|  | Ilość/rodzaj portów | Nie mniej niż 8 portów Ethernet 10/100 Base-TX, 8 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
|  | Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM, SMTPS, POP3S, IMAPS, HTTPS) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści – Web Filter [WF] kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, SMTPS, POP3S, IMAPS) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention) SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów |
|  | Zasada działania (tryby) | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |
|  | Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). |
|  | Wykrywanie ataków | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 3900 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu |
|  | Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. |
|  | Wirtualizacja i routing dynamiczny | Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |
|  | Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: firewall antywirus web filtering antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |
|  | Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |
|  | Wydajność | Obsługa nie mniej niż 500 000 jednoczesnych połączeń i 15 000 nowych połączeń na sekundę. Przepływność nie mniejsza niż 5 Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 2,5 Gbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż 2 000 jednoczesnych tuneli VPN. |
|  | Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |
|  | Obudowa | Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”. |
|  | Zasilanie | Zasilanie z sieci 230V/50Hz. |
|  | Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. |
|  | Certyfikaty | Potwierdzeniem wysokiej skuteczności systemów bezpieczeństwa są posiadane przez producenta certyfikaty. Producent musi posiadać następujące certyfikaty: ISO 9001, UTM NSS Approved, EAL4+, ICSA Labs dla funkcji: Firewall, IPSec, Network IPS, Antywirus. |
|  | Zarządzanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającm: Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości Zarządzanie wersjami firmware’u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach |
|  | Raportowanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa Generowanie raportów Skanowanie podatności stacji w sieci Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego |
|  | Integracja systemu zarządzania | Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów. |
|  | Serwis oraz aktualizacje | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 3 lat. System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 3 lat. Ponadto urządzenie powinno być dostarczone wraz z trzyletnim, niezależnym od dostawcy serwisem logistycznym (świadczonym przez producenta lub dystrybutora) zapewniającym dostawę urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii (FOR-AHB-8x5xNBD - zgłoszenia przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17). |

Wymagania dodatkowe:

· konfiguracji urządzenia do pracy według wytycznych zamawiającego

· szkolenia z obsługi urządzenia ( w zakresie szkolenia nr 301 firmy Fortinet)

UPS 3000VA typu Rack z zarządzaniem przez sieć komputerową i zarządzaną listwą zasilającą szt 1

(np.: APC SUA3000RMI2U)

## Specyfikacja UPS 3000VA typu Rack (np.: APC SUA3000RMI2U)

## na wyjściu

Moc wyjściowa

2700W / 3000 VA

Maksymalna moc, jaką można skonfigurować

2700W / 3000 VA

Napięcie wyjściowe

230V

Informacja o napięciu wyjściowym

Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyjściowego

Zniekształcenia napięcia wyjściowego

Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu

Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)

47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz

Współczynnik szczytu

Do 5 : 1

Typ przebiegu

sinusoida

Gniazda wyjściowe

| (8) IEC 320 C13 |  |
| --- | --- |
| (1) IEC 320 C19 |  |

## na wejściu

Nominalne napięcie wejściowe

230V

Częstotliwość na wejściu

50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )

Zakres napięcia wejściowego
w trybie podstawowym

160 - 286V

Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym

151 - 302V

## Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora 				Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 	3 godziny

Zestaw akumulatorów zamiennych 			RBC43

Ilość zestawów RBC™ 				1

## Komunikacja i zarządzanie

Port komunikacyjny

DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB

Ilość interfejsów SmartSlot™

1

Panel przedni

Diody LED wskazują stan obciążenia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przeciążenia

Alarm dźwiękowy

Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ustawialne przez użytkownika opóźnienia

Awaryjny wyłącznik zasilania

## Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)

480 Dżule

Filtracja

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

## Cechy fizyczne

Maksymalna wysokość

89.00 mm

Maksymalna szerokość

483.00 mm

Maksymalna głębokość

660.00 mm

Wysokość w szafie przemysłowej

2U

Ciężar netto

43.64 KG

Kolor

czarne

## Parametry środowiskowe

Środowisko operacyjne

0 - 40 °C

Wilgotność względna podczas pracy

0 - 95%

Wysokość n.p.m. podczas pracy

0-3000 metry

Temperatura (przechowywanie)

-15 - 45 °C

Wilgotność względna (przechowywanie)

0 - 95%

Wysokość n.p.m. (przechowywanie)

0-15000 metry

Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia

47.00 dBA

Odprowadzanie ciepła

400.00 BTU/godz.

## Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności

Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE

Okres gwarancji

2 lata naprawy albo wymiana,

Zgodność środowiskowa

RoHS 7b Exemption,China RoHS

## Specyfikacja modułu do zarządzania przez sieć komputerową (np.: APC AP9630)

## Komunikacja i zarządzanie

Protokoły

HTTP,HTTPS,IPv4,IPv6,NTP,SMTP,SNMP v1,SNMP v3,SSH V1,SSH V2,SSL,TCP/IP,Telnet

Połączenia interfejsów sieciowych

RJ-45 10/100 Base-T

Kompatybilne z UPS

## Specyfikacja zarządzanej listwy zasilającej (np.: APC AP7920)

## na wyjściu

Napięcie wyjściowe

208V,230V

Maksymalny całkowity pobór prądu

10A

Różne napięcie i odpowiadające im natężenie

10A @ 230V,12A @ 208V

Gniazda wyjściowe

| (8) IEC 320 C13 |  |
| --- | --- |

## na wejściu

Nominalne napięcie wejściowe

200V,208V,230V

Częstotliwość na wejściu

50/60 Hz

Prąd wejściowy - ograniczenia (Ameryka Północna)

12A

Typ gniazda wejściowego

| IEC-320 C14 |  |
| --- | --- |

Długość przewodu zasilania

1.98 metry

Ilość kabli zasilających

1

Tolerancja napięcia wejściowego

200-240 VAC

Maksymalny prąd na wejściu

15A

Poziom obciążenia

2300 VA

## Cechy fizyczne

Ciężar netto

2.27 KG

Maksymalna wysokość

44.00 mm

Maksymalna szerokość

445.00 mm

Maksymalna głębokość

108.00 mm

Kolor

czarne

## Parametry środowiskowe

Środowisko operacyjne

0 - 45 °C

Wilgotność względna podczas pracy

0 - 95%

Wysokość n.p.m. podczas pracy

0-3000 metry

Temperatura (przechowywanie)

-25 - 65 °C

Wilgotność względna (przechowywanie)

0 - 95%

Wysokość n.p.m. (przechowywanie)

0-15000 metry

## Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności

Lista cUL,CE,CSA,EN 55022 klasa A,EN 55024,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,GOST,IRAM,MIC,UL 60950,Lista UL,VDE,VCCI

Okres gwarancji

2 lata naprawy albo wymiana

Zgodność środowiskowa

RoHS 7b Exemption,China RoHS